## Slide 1
课程简介及DSP系统的特点

## Slide 2
信号处理技术基础
DSP系统的特点
1
2
3
武汉理工大学
课程简介
DSP技术与应用

## Slide 3
PART 1
课程简介
武汉理工大学
DSP技术与应用

## Slide 4
PART ONE
DSP技术与应用是自动化专业的专业课程。
通过本课程的学习，使学生在硬件上掌握DSP的硬件结构、各部件工作原理；在软件上掌握DSP的指令系统、程序设计；熟悉软件开发方法，理解各种DSP算法的实现，并掌握DSP系统设计和实现方法；具备独立设计简单的应用系统的能力；为今后深入研究或从事相关的工作，奠定宽阔的基础。
课程简介
武汉理工大学
DSP技术与应用

## Slide 5
PART ONE
本课程以基于DSP芯片的系统开发和应用为目标，通过对TI公司TMS320F2812芯片的原理、结构及开发应用的介绍，使学生对该型号的DSP芯片的开发和应用有一个比较系统的认识，从而也对整个DSP芯片家族各芯片的开发有一个整体的了解。
课程简介
武汉理工大学
DSP技术与应用

## Slide 6
PART 2
信号处理技术基础
武汉理工大学
DSP技术与应用

## Slide 7
数字信号处理
数字信号处理是利用计算机或专用处理设备，以数字的形式对信号进行分析、采集、合成、变换、滤波、估算、压缩、识别等加工处理，以便提取有用的信息并进行有效的传输与应用。
与模拟信号处理相比，数字信号处理具有精确、灵活、抗干扰能力强、可靠性高、体积小、易于大规模集成等优点。
数字信号处理是以众多学科为理论基础的，所涉及的范围极其广泛。
数字信号处理特点 —— 大量的实时计算，
数据具有高度重复 （“乘加”操作在滤波、卷积和FFT中常见）
PART TWO
信号处理技术基础
武汉理工大学
DSP技术与应用

## Slide 8
数字信号处理包括算法研究和实现方法两个方面的内容:
PART TWO
信号处理技术基础
数字信号处理的实现
是指用硬件、软件或软硬件相结合的方法来实现各种算法。
算法研究
是指如何以最小的运算量和存储器的使用量来完成指定的任务。
01
02
武汉理工大学
DSP技术与应用

## Slide 9
DSP可以代表数字信号处理技术（Digital Signal Processing），是指理论和计算方法上的技术；
也可以代表数字信号处理器（Digital Signal Processor），是指实现这些技术的通用或专用可编程微处理器芯片。
DSP
PART TWO
信号处理技术基础
本书中，DSP英文缩写是指数字信号处理器。
它的强大数据处理能力和高运行速度，
是最值得称道的两大特色。
武汉理工大学
DSP技术与应用

## Slide 10
数字信号处理的实现
（1）在通用计算机上用软件（如Fortran、C语言）实现，但速度慢，
主要用于算法的模拟；
（2）在通用计算机系统中加入专用的加速处理器，以增强运算能力和提高运算速度。不适合于嵌入式应用，专用性强，应用受到限制；
（3）用单片机实现，用于不太复杂的数字信号处理。不适合于以乘法-累加运算为主的密集型运算；
PART TWO
信号处理技术基础
武汉理工大学
DSP技术与应用

## Slide 11
（4）用通用的可编程 DSP 芯片实现，具有可编程性和强大的处理能力，可完成复杂的数字信号处理的算法，在实时 DSP 领域中处于主导地位；
（5）用专用的 DSP 芯片实现，可用在要求信号处理速度极快的特殊场合，如专用于 FFT、数字滤波、卷积、相关算法的 DSP 芯片，相应的信号处理算法由内部硬件电路实现。用户无需编程，但专用性强，应用受到限制；
（6）用基于通用 DSP核的ASIC芯片实现。
PART TWO
信号处理技术基础
数字信号处理的实现
武汉理工大学
DSP技术与应用

## Slide 12
通信 计算机 军品
工业 仪器 消费类
办公自动化
数字信号处理技术的应用
PART TWO
信号处理技术基础
武汉理工大学
DSP技术与应用

## Slide 13
PART 3
DSP系统的特点
武汉理工大学
DSP技术与应用

## Slide 14
A/D
D/A
输入/输出接口
数据传输
网络
DSPs
控制处理器
存储器
DSP系统的结构
PART THREE
DSP系统的特点
武汉理工大学
DSP技术与应用

## Slide 15
DSP系统的特点
PART THREE
DSP系统的特点
稳定性好。
DSP系统以数字处理为基础，受环境温度及噪声的影响较小，可靠性高。
编程方便。
DSP系统中的可编程DSP芯片可使设计人员在开发过程中灵活方便地对软件进行修改和升级。
接口方便。
DSP系统与其他以现代数字技术为基础的系统或设备都是互相兼容的。
01
02
03
武汉理工大学
DSP技术与应用

## Slide 16
DSP系统的特点
PART THREE
DSP系统的特点
集成方便。
DSP系统中的数字部件有高度的规范性，便于大规模集成。
可重复性好。
模拟系统的性能受元器件性能参数变化比较大，而数字系统基本不受影响，便于测试、调试和大规模生产。
精度高。
目前推出的DSP芯片大多是32位或更高，可以达到很高的处理精度。
04
05
06
武汉理工大学
DSP技术与应用

## Slide 17
THANK YOU
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/
字体下载：www.1ppt.com/ziti/